# Ostatní technika
12,7mm kulomet NSV / 12,7mm kulomet NSV je ruské výroby a tvoří výzbroj tanků, obrněných transportérů a mechanizovaných jednotek. V AČR jsou 12,7mm kulometem NSV doplňkově vyzbrojeny tanky T-54/55 , T-72 a některé. Zbraň je prostředkem protivzdušné obrany tankových a mechanizovaných jednotek a slouží k bezprostřední ochraně vlastní sestavy. / celý článek

## Základní takticko-technická data zbraně
- Hmotnost kulometu: 25 kg
- Hmotnost hlavně kulometu: 9 kg
- Délka kulometu: 1560 mm
- Délka kulometu s elektromagnetickým spušťadlem: 1610 mm
- Náměr: -5° až +70°
- Odměr: 360°
- Počáteční rychlost střely: 845 m/s
- Teoretická rychlost střelby: 700 až 800 ran/min
- Bojová rychlost střelby: 80 až 100 ran/min
- Maximální dostřel: 6000 m
- Účinný dostřel na pozemní cíle: 2000 m
- Účinný dostřel na vzdušné cíle: 1500 m
- Počet nábojových pásů: 10 ks po 60 nábojích